Приложение №1

к постановлению Администрации Станционно-Ребрихинского

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от__________________№______

Муниципальное образование – Станционно-Ребрихинский

сельсовет Ребрихинского района

Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета

на период 2018-2032 годы

Оглавление

| 1. | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 2.1. | Демографическое развитие муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет | 8 |
| 2.2. | Перспективное строительство муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет | 8 |
| 2.3. | Состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет | 8 |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы | 10 |
| 4. | Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы | 10 |
| 4.1. | Общие положения | 11 |
| 4.2. 4.3. | Система дорожной деятельности Основные задачи Программы | 11 14 |
| 5. | Ожидаемые результаты | 15 |
| 6. | Организация управление Программой и контроль за ходом реализации, используемые средства | 15 |
| 7. | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения. | 16 |
|  | Приложение № 1 | 17 |

Программный документ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края на период 2018–2032 годы разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет на период 2018-2032 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный план муниципального образования Станционно-Ребрихинского сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, утвержденный Решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2014 №50 |
| Разработчик и заказчик Программы | Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Исполнители Программы | Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Контроль реализации Программы | Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Цель Программы | Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; Снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики муниципального образования Обеспечение доступности и качества фактического уровня транспортных услуг населения минимально допустимому уровню, установленному местными нормами градостроительного проектирования Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета |
| Задачи Программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении. Условия для управления транспортным спросом. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2018-2032 годы: 1 этап (7 лет) с 2018 до 2024 года; 2 этап (8 лет) с 2025 до 2032 года |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: средства частных инвесторов бюджетные средства Средства местного бюджета на 2018-2032 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия Программы | - Разработка проектно-сметной документации - приобретение материалов и ремонт дорог - мероприятия по организации дорожного движения - ремонт и содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие поселения. современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной Программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; количество километров построенных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

# 2.  Характеристика  существующего состояния транспортной инфраструктуры

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования  Станционно-Ребрихинский сельсовет (далее – Станционно-Ребрихинский сельсовет).

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития  Станционно-Ребрихинский сельсовета, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

МО Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района, расположено в центральной части Ребрихинского района. Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрали регионального значения подъезд к ст. Ребриха. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 130 км, от райцентра с. Ребриха – 11,5 км.

Граничит на северо-востоке с Ребрихинским сельсоветом, на юго-востоке с Беловским сельсоветом, на западе с Подстепновским сельсоветом, а на северо-западе с Пановским сельсоветом.

Общая площадь МО Станционно-Ребрихинский сельсовет составляет 3506 га, что составляет 1,3 % от всей территории Ребрихинского района. В состав сельсовета входит ст. Ребриха.

Транспортными планировочными осями сельсовета являются автомобильные дороги подъезд к ст. Ребриха и ст. Ребриха-Белово-Ворониха, а также железная дорога Барнаул-Кулунда.

Станционно-Ребрихинский сельсовет характеризуется хорошей степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городом Барнаул, а также между райцентром и соседними сельсоветами осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Общая протяженность дорог на территории сельсовета – 34,5 км, из них с твердым покрытием 1,4 км.

Автомобильное сообщение

Станционно-Ребрихинский сельсовет связывается с другими сельсоветами и городом по автодорогам регионального и местного значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Дороги регионального значения – автодорога подъезд к ст. Ребриха, связывающая райцентр и сельсовет.

Дорога местного значения – автодорога ст. Ребриха-Белово-Ворониха.

Обеспеченность населения сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 250 автомобилей.

Железнодорожное сообщение

С востока на запад по центральной части сельсовета проходит ветка железнодорожной магистрали.

Посредством железной дороги осуществляется связь муниципального образования с соседними сельсоветами, районами и с г. Барнаулом. Кроме того, железнодорожный путь ведет в республику Казахстан.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезд;

6) хозяйственный проезд.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в таблице 1.

Таблица 1

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Ул. Школьная | Главная улица | 0,794 |
| - | Главная улица | 1,568 |
| - | Главная улица | 0,822 |
| - | Главная улица | 0,360 |
| Общая протяженность главных улиц: | 3,544 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 2,7 |
| Ул. Садовая | Основная улица | 2,93 |
| Ул. Раздольная | Основная улица | 1,3 |
| Ул. Набережная | Основная улица | 1,6 |
| Ул. Новая | Основная улица | 2,2 |
| Ул. Привокзальная | Основная улица | 5,0 |
| Ул. Гагарина | Основная улица | 0,7 |
| Ул. Строительная | Основная улица | 0,7 |
| Ул. Зеленый клин | Основная улица | 2,8 |
| Общая протяженность основных улиц: | 19,93 |
| Ул. Круговая | Второстепенная улица | 0,6 |
| Ул. Луговая | Второстепенная улица | 3,0 |
| Ул. Касмалинская | Второстепенная улица | 0,4 |
| Ул. Ягодная | Второстепенная улица | 1,0 |
| Пер. Беловский | Второстепенная улица | 0,4 |
| Ул. Хуторок | Второстепенная улица | 0,3 |
| Ул. Малая | Второстепенная улица | 0,5 |
| Ул. Стройгородок | Второстепенная улица | 0,3 |
| Ул. Линейная | Второстепенная улица | 2,3 |
| Ул. Нефтебаза | Второстепенная улица | 0,4 |
| Ул. Деповская | Второстепенная улица | 0,6 |
| Ул. Сосновая | Второстепенная улица | 1,2 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 11,0 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 34,474 |

Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

На территории Станционно-Ребрихинского сельсовета располагаются 2 АЗС.

# 2.1. Демографическое развитие муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Станционно-Ребрихинского сельсовета составила 2587 человека. За последние 10 лет численность постоянного населения сельсовета увеличилась на 5 человек. Проектом принята в ст. Ребриха численность населения, рассчитанная по трудовым ресурсам и равная 2842 человека.

2.2.  Перспективное строительство муниципального образования         Станционно-Ребрихинский сельсовет

За счет участия на условиях софинансирования в реализации федеральных и краевых целевых Программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан молодые специалисты и молодые семьи улучшают жилищные условия.

Однако в сельсовете спрос населения на улучшения жилищных условий возрастает. Высокий спрос населения на улучшение жилищных условий обусловлен, прежде всего, ростом молодых семей. Большинство молодых семей приобретают жилье за счет материнского капитала.

2.3.   Состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет

Транспортная инфраструктура поселения является составляющей инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенными пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 60% от общего объема пассажирских перевозок.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития ст. Ребриха, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения  являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования.

В настоящее время внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные  технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Станционно-Ребрихинского сельсовета эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

# 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Развитие транспортной системы Станционно-Ребрихинского сельсовета (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия Программы с  2018  до 2032 года.

1 этап (7 лет) – с 2018 до 2024 года;

2 этап (8 лет) – с 2025 до 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджетов различных уровней,  а также внебюджетные источники.

Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

4.2. Система транспортной инфраструктуры

Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Станционно-Ребрихинского сельсовета является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

С северной стороны к территории населенного пункта подходит автомобильная дорога регионального значения IV категории «подъезд к ст. Ребриха», с южной – автомобильная дорога межмуниципального значения IV категории «ст. Ребриха – Белово - Ворониха». По территории населенного пункта проходит транзит автомобильного транспорта (легкового и грузового).

В соответствии с п. 6.9. СНиП 2.07.01-89 расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 50 м.

Необходимо предусмотреть санитарный разрыв 50 м между автомобильными дорогами IV категории «подъезд к ст. Ребриха», «ст. Ребриха – Белово - Ворониха» и жилой застройкой. Предусматривается посадка полосы зеленых насаждений шириной 15 м вдоль автомобильной дорогой IV категории для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

В населенном пункте отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон ожидания для временного пребывания пассажиров в центральной части ст. Ребриха.

Железнодорожный транспорт

Полоса отвода железной дороги «Барнаул-Кулунда» проходит по территории станции Ребриха с запада на восток, разделяя населенный пункт на два чересполосных участка, и ограничивает развитие населенного пункта в центральной части.

Железнодорожный вокзал расположен в восточной части населенного пункта.

В санитарную зону от железной дороги попадает часть жилой застройки. Проектом  на период расчетного срока предусмотрено сохранение существующей жилой застройки (попадающей в санитарную зону железной дороги) до естественного износа, новое жилое строительство в данной зоне запрещено. Возможно перепрофилирование жилых домов под объекты общественно-делового назначения.

Также проектом предусмотрено включение части полосы отвода железной дороги в границы населенного пункта и переводе из земель промышленности в зону транспортной инфраструктуры земель населенного пункта.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны села и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезд;

6) хозяйственный проезд.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в

Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественным центром. Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главных улиц.

Ширина в красных линиях существующей главной улицы Школьная составляет 20,0 м. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей ее протяженности установить ширину в красных линиях 25 м, ширину проезжей части 7 м, ширину тротуаров 3,0 м, с организацией бульвара.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 6 до 15 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль существующей второстепенной улицы М 1:200

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрено строительство основной улицы в планируемом жилом образовании в восточной части населенного пункта.

Проектом  предусмотрено строительство пешеходной дороги и пешеходного перехода через железную дорогу в районе красного уголка ст. Ребриха и лесхоза. Данная пешеходная дорога соединит южную часть населенного пункта с планируемым общественно-деловым подцентром в северной част ст. Ребриха.

Таблица 2

Показатели проектируемой улично-дорожной сети села

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 0,63 |
| Основные улицы | 1,59 |
| Второстепенные улицы | 1,82 |
| Пешеходные улицы | 0,18 |
| Поселковые дороги | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,22 |

Объекты транспортного обслуживания

Количество легкового и грузового транспорта на ст. Ребриха в 2017 г. составляет 717 единиц. На конец расчетного периода количество населения увеличится на 285 чел. С учетом уровня автомобилизации 375 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 1065 единиц.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 1065 транспортных средств необходимо 5 постов. Под размещение станций технического обслуживания проектом предлагается использовать существующую производственную территорию в северо-западной части ст. Ребриха.

Согласно п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей (1065 единиц) требуется 1 топливно-раздаточная колонка. Количество существующих автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций не планируется. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (798 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 19950 м². В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре у зданий: администрации, почтамта, клуба, кафе. Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на проектируемых селитебных территориях.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Проектом предусмотрено размещение гаражей для индивидуального транспорта в полосе отвода железной дороги.

Необходимо обеспечить связь жилых территорий с существующей центральной частью села. Для обеспечения связи жилых территорий села с общественным центром и объектами массового посещения, проектом предусмотрен маршрут общественного транспорта:

Существующая главная улица - ж/д переезд - главная улица – основная улица – ул. Хуторок – ул. Новая – пер. Беловский – ул. Зеленый клин – пер. Беловский – ул. Раздольная – ул. Садовая – ул. Набережная – ул. Привокзальная – главная улица – ул. Школьная – проектируемая основная улица – ул. Гагарина – главная улица (конечная остановка).

В соответствии с п. 6.30 СНиП 2.07.01-89* проектом предусмотрено строительство 26 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

4.3. Основные задачи Программы.

1. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на территории поселения.

2. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  поселения.

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности.

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения.

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью  в поселении.

7. Условия  для  управления транспортным  спросом.

8. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

10. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

5. Ожидаемые результаты (оценка эффективности мероприятий)

Основными результатами реализации мероприятий являются:

– модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

– снижение затрат предприятий ЖКХ;

– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

– повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом реализации, используемые средства

Программа реализуется на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства  бюджета, внебюджетные средства.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития территории Станционно-Ребрихинского сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

# Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации  Станционно-Ребрихинского сельсовета.

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Совершенствование нормативно-правовой базы для Программы предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий

Приложение № 1

к Программе

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Станционно-Ребрихинского сельсовет

Ребрихинского района Алтайского края на 2018-2032 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Количество километров построенных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 2,72 |
| 5. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 30,5 |
| 6. | Доля протяженности внутирипоселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |