Приложение №1

к постановлению Администрации Боровлянского

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от__________________№______

Муниципальное образование – Боровлянский

сельсовет Ребрихинского района

Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Боровлянского сельсовета

на период 2018-2033 годы

Оглавление

| 1. | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 2.1. | Демографическое развитие муниципального образования Боровлянский сельсовет | 7 |
| 2.2. | Перспективное строительство муниципального образования Боровлянский сельсовет | 7 |
| 2.3. | Состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет | 7 |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы | 8 |
| 4. | Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы | 9 |
| 4.1. | Общие положения | 9 |
| 4.2. 4.3. | Система дорожной деятельности Основные задачи Программы | 9 10 |
| 5. | Ожидаемые результаты | 11 |
| 6. | Организация управление Программой и контроль за ходом реализации, используемые средства | 11 |
| 7. | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения. | 12 |
|  | Приложение № 1 | 13 |

Программный документ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края на период 2018–2033 годы разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет на период 2018-2033 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный план муниципального образования Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, утвержденный Решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2014 №50 |
| Разработчик и заказчик Программы | Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Исполнители Программы | Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Контроль реализации Программы | Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Цель Программы | Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; Снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики муниципального образования Обеспечение доступности и качества фактического уровня транспортных услуг населения минимально допустимому уровню, установленному местными нормами градостроительного проектирования Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Боровлянского сельсовета |
| Задачи Программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении. Условия для управления транспортным спросом. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2018-2033 годы: 1 этап (7 лет) с 2018 до 2024 года; 2 этап (9 лет) с 2025 до 2033 года |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: средства частных инвесторов бюджетные средства Средства местного бюджета на 2018-2033 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия Программы | - Разработка проектно-сметной документации - приобретение материалов и ремонт дорог - мероприятия по организации дорожного движения - ремонт и содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие поселения. современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной Программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; количество километров построенных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

# 2.  Характеристика  существующего состояния транспортной инфраструктуры

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования  Боровлянский сельсовет (далее – Боровлянский сельсовет).

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития  Боровлянского сельсовета, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

МО Боровлянский сельсовет входит в состав Ребрихинского района Алтайского края, с административным центром с. Боровлянка. Расстояние до районного центра с. Ребриха составляет 18 км, до краевого центра – города Барнаула - 103 км.

Общая площадь МО Боровлянский сельсовет составляет 17208 га, что составляет 6,4 % от всей территории Ребрихинского района. В состав сельсовета входит с. Боровлянка и с. Касмалинка.

На севере МО Боровлянский сельсовет граничит с Шелаболихинским районом, на востоке с МО Клочковский сельсовет, на юге с МО Ребрихинский сельсовет, на западе с МО Яснополянский сельсовет Ребрихинского.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения Павловск-Ребриха-Буканское. Село Боровлянка расположено в 7 км от автомобильной дороги Павловск-Ребриха-Буканское и соединено с ней подъездом. Пассажирское и грузовое сообщение с районным центром с. Ребриха, другими городами и районами края осуществляется по автомобильным дорогам. Связь между селами Боровлянка и  Касмалинка, а также другими населенными пунктами района в течение года осуществляется с помощью легковых автомобилей и рейсовых автобусов, как правило, перевозки пассажиров осуществляются частными извозчиками. На территории с. Боровлянка находится оборудованный остановочный павильон.

Большая часть улиц и дорог с. Боровлянка не имеет асфальтобетонного покрытия или утратила его. Существующие улицы имеют неодинаковую ширину, что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства. Дороги с. Касмалинка также находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют лишь грунтовое покрытие.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение риска дорожно-транспортных происшествий.

Необходимо проведение реконструкции асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов, обустройство пешеходных тротуаров, установка автобусных павильонов.

Общая протяженность дорог на территории сельсовета – 13,5 км, из них с твердым покрытием 5,8 км.

# 2.1. Демографическое развитие муниципального образования Боровлянский сельсовет

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Боровлянского сельсовета составила 663 человека. За последние 10 лет численность постоянного населения сельсовета уменьшилась на 231 человека (26 %).

Расчёт, согласно генплана,  показывает, что в дальнейшем будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода население МО Боровлянский сельсовет составит 842 человека.

2.2.  Перспективное строительство муниципального образования         Боровлянский сельсовет

За счет участия на условиях софинансирования в реализации федеральных и краевых целевых Программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан молодые специалисты и молодые семьи улучшают жилищные условия.

Однако в сельсовете спрос населения на улучшения жилищных условий возрастает. Высокий спрос населения на улучшение жилищных условий обусловлен, прежде всего, ростом молодых семей. Большинство молодых семей приобретают жилье за счет материнского капитала.

2.3.   Состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет

Транспортная инфраструктура поселения является составляющей инфраструктуры Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенными пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 70% от общего объема пассажирских перевозок.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Боровлянского сельсовета, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения  являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования.

В настоящее время внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные  технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Боровлянского сельсовета эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

# 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Развитие транспортной системы Боровлянского сельсовета (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия Программы с  2018  до 2033 года.

1 этап (7 лет) – с 2018 до 2024 года;

2 этап (9 лет) – с 2025 до 2033 года.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджетов различных уровней,  а также внебюджетные источники.

Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

4.2. Система транспортной инфраструктуры

Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Боровлянского сельсовета является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена чёткая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- автомобильная дорога местного значения;

- главные улицы;

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Главные улицы в селе Боровлянка – это улицы Школьная, Заводская, Сигаева; в селе Касмалинка – улица Школьная. В стесненных условиях реконструкции ширину главных улиц в красных линиях необходимо принять 18 м с шириной проезжей части 6 м, ширину второстепенных улиц в жилой застройке – 12 м, ширину внутриквартальных проездов - 6 м.

Генеральным планом предлагается следующие варианты дорожного покрытия – асфальтобетон и песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М-400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м, остальных 1 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

4.3. Основные задачи Программы.

1. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на территории поселения.

2. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  поселения.

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности.

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения.

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью  в поселении.

7. Условия  для  управления транспортным  спросом.

8. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

10. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

5. Ожидаемые результаты (оценка эффективности мероприятий)

Основными результатами реализации мероприятий являются:

– модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

– снижение затрат предприятий ЖКХ;

– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

– повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом реализации, используемые средства

Программа реализуется на территории Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Боровлянского сельсовета.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства  бюджета, внебюджетные средства.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития территории Боровлянского сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Боровлянского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Боровлянского сельсовета.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

# Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации  Боровлянского сельсовета.

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Совершенствование нормативно-правовой базы для Программы предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий

Приложение № 1

к Программе

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет

Ребрихинского района Алтайского края на 2018-2033 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Количество километров построенных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 8,2 |
| 6. | Доля протяженности внутирипоселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |