АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 04.12.2017 № 46                                                                                      с. Боровлянка

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской федерации от 14.06.2013 г. №502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» в целях реализации генерального плана муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде Администрации Боровлянского сельсовета, на информационном стенде в селе Касмалинка и обнародовать на официальном сайте Администрации Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                          Ю.В.Минеев

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. Коррупциогенных  факторов  не  выявлено.

Заместитель главы Администрации сельсовета                                   С.В.Валтышева

Приложение №1

к постановлению Администрации Боровлянского

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от 04.12.2017 № 46

Муниципальное образование – Боровлянский

сельсовет Ребрихинского района

Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровлянского сельсовета

на период 2018-2033 годы

Оглавление

1.Паспорт программы	3

2. Характеристика Боровлянского сельсовета	6

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования	7

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.	9

3.1. Водоснабжение	9

3.1.1 Программа развития водоснабжения	13

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	15

3.2.1. Программа развития водоотведения	15

3.3. Газификация	16

3.3.1 Программа развития газификации села……………...………………..………….17

3.4.   Твердые бытовые отходы	..18

3.5. Электроснабжение	18

3.5.1. Программа развития электроснабжения	20

3.6. Теплоснабжение………………………………………………………………………...23

3.6.1. Программа развития теплоснабжения………………………………………….23

3.7. Охрана окружающей среды	24

4. План развития МО Боровлянский сельсовет, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2033 г.	25

5. Реализация программы	27

6. Ожидаемые результаты	28

7. Обосновывающие материалы.	29

7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	29

7.1.1 Демографический потенциал.	29

7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.	30

7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.	31

7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.	31

7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.	32

7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.	32

7.2.2 Газоснабжение.	34

7.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	35

7.3.1 Водоснабжение.	35

7.3.2 Водоотведение	37

7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов	37

7.3.4 Электроснабжение.	38

7.3.5 Газоснабжение	38

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	38

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	38

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровлянского сельсовета на 2018-2033 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Ответственный исполнитель | Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации Боровлянского сельсовета |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Боровлянского сельсовета. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2033 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 252000 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Боровлянского сельсовета

МО Боровлянский сельсовет входит в состав Ребрихинского района Алтайского края, с административным центром с. Боровлянка. Расстояние до районного центра с. Ребриха составляет 18 км, до краевого центра – города Барнаула - 103 км.

На севере МО Боровлянский сельсовет граничит с Шелаболихинским районом, на востоке с МО Клочковский сельсовет, на юге с МО Ребрихинский сельсовет, на западе с МО Яснополянский сельсовет Ребрихинского района (Рис.1).

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения Павловск-Ребриха-Буканское. С Барнаулом, другими городами и районами края поселение связано автомобильными дорогами.

Рис. 1

Местоположение МО Боровлянский сельсовет.

Общая площадь МО Боровлянский сельсовет составляет 17208 га, что составляет 6,4 % от всей территории Ребрихинского района. В состав сельсовета входит с. Боровлянка и с. Касмалинка.

Климатические условия

Климат района резкоконтинентальный. Это обусловлено величиной амплитуды колебания температур. Амплитуда колебания температур зимы и лета по средним данным 370 градусов. Суточная амплитуда – 20-25(С. Средняя годовая температура составляет +1(С

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Зима продолжительная и холодная. Характерны сильные ветры и метели, возможны морозы и резкие потепления. Средняя температура января составляет -17,4(С, абсолютный минимум – -52(С.

Весна короткая и сухая, характерны частые возвраты холодов, быстрое стаивание снежного покрова.

Лето теплое, длится около 4 месяцев, возможны засухи. Средняя температура июля составляет +19,6(С, абсолютный максимум – +33(С.

Среднегодовое количество осадков – 479 мм. Накопление снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова обычно достигается в конце февраля. Со второй декады марта начинается снеготаяние. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15-20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15-20, а иногда и более дней.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Боровлянского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

Таблица 1.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 18,526 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 5 |
| средняя производительность | м3/сут. | 600 |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| Протяженность сетей | км | 23 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |
| Электроснабжение |
| Среднемесячное потребление на одну точку учета | кВт.час | 3300 |
| Среднегодовое потребление на одну точку учета | кВт.час | 39600 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Боровлянского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Боровлянского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации.

## 3.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов МО Боровлянский сельсовет осуществляется частично за счет водопроводной сети, а также из индивидуальных скважин, расположенных на приусадебных участках.

Село Боровлянка. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке располагаются водоразборные колодцы, вода подведена не к каждому участку. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В селе имеется два основных водозаборных узла.

Водозабор № 1 предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Боровлянка, в него входит водонапорная башни и две скважины. Местоположение – западная окраина с. Боровлянка. Скважины находятся в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8м над уровнем земли. Вокруг скважин имеется металлическая изгородь высотой 2,5м. Глубина скважин 207м и 182 м, пробурены СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» 04.12.1978г. и 12.1991 г. Над скважинами сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Водоносный горизонт – 170-180м, фильтр перфорированный, опаян сеткой 12/90. Насос типа ЭЦВ 6-10-110. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин загерметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважин составляет 40-50м. Дебет 20м3/час. Протяженность водопровода, обслуживаемого данными скважинами составляет 12км. Скважины и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100).Водопровод проходит по улицам: Алтайская, Сигаева, Заводская, Новая, Зеленая, молодежная, Школьная, пер. Медицинский.

Водозабор № 2 состоит из водонапорной башни и скважины. Местоположение – северо-западная окраина с. Боровлянка. Скважина находится в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8м над уровнем земли. Глубина скважины 182м, пробурена СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» в сентябре 1989г. Над скважиной сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Водоносный горизонт 166-178м, фильтр перфорированный. Насос типа ЭЦВ 6-10-110. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин загерметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважины составляет 40-50м. Дебет 16м3/час. Протяженность водопровода, обслуживаемого данными скважинами составляет 5,5км. Скважина и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100). Водопровод проходит по улицам: Набережная, Маслова, Северная, пер. Полевой.

По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважин защищен.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются пожарные гидранты в количестве 6 штук и 2 водонапорные башни: ВБ объёмом 25 м3 расположена в западной части села, на ней имеется пожарный кран. Вторая ВБ объёмом 25 м3 расположена на северо-западе села.

Село Касмалинка. Населённый пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источник - подземные воды. В западной части села находится основной водозаборный узел, в состав которого входят водонапорная башня h=15 м, V=25 м3 и две скважины. Скважины находятся в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8 м над уровнем земли. Глубина скважин 122м и 181м, пробурены СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» 15.07.1985г. и в 2012г. Над скважинами сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Насос типа ЭЦВ 6-6,3-80. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин герметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважин составляет 40-50м. Дебет 20м3/час. Скважины и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100).

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются 1 пожарный гидрант и водонапорная башня объёмом 25 м3,на которой имеется пожарный кран. Башня расположена в западной части села.

Износ водопроводных сетей составляет 100 %, оборудования – 70-100%. Годовое водопотребление Боровлянского сельсовета составляет 21,8 тыс. м3.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

- децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения села питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

- реконструкцию водонапорных башен и замену оборудования скважин;

- реконструкцию магистральной сети села из-за большого износа;

- на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

Таблица 2.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №1 с. Боровлянка | 1978 | 180 | 225 |
| Водозабор №2 с. Боровлянка | 1989 | 170 | 225 |
| Скважина с. Касмалинка | 1985 | 160 | 150 |

Таблица 3.

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насоса | Кол-во шт. | Режим работы, ч. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Боровлянка | 20 | ЭЦВ 6-10 | 1 | - | 1978 |
| Скважина с. Боровлянка | 20 | ЭЦВ 6-10 | 1 | - | 1991 |
| Скважина с. Боровлянка | 16 | ЭЦВ 6-10 | 1 | - | 1989 |
| Скважина с. Касмалинка | 20 | ЭЦВ6-10 | 1 | - | 1985 |
| Скважина с. Касмалинка | 20 | ЭЦВ6-6,3 | 1 | - | 2012 |

Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории Боровлянского сельсовета отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в водонапорных башнях.

Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения Боровлянского сельсовета отсутствует, забор воды из скважин происходит непосредственно в водонапорные башни, далее в водопроводную сеть.

Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 23 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Боровлянского сельсовета.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Боровлянка | с. Боровлянка | 12,0 км d = 100 мм | чугун | стесненные | до 3 м | 100 % |
| с. Боровлянка | с. Боровлянка | 5,5км d = 100 мм | чугун | стесненные | до 3 м | 100 % |
| с. Касмалинка | с. Касмалинка | 5,5 км d = 100 | чугун | стесненные | до 3 м | 100 % |

Давление в водопроводной сети составляет 2 атмосферы.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Система водоснабжения поселения принята с учетом развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности k сут.max=1,2. Количество воды на неучтенные расходы принято 10% дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расход воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды промышленных предприятий, а также прочих организаций принят по справкам, предоставленными организацией, обслуживающей коммунальное хозяйство. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»: крупный рогатый скот – 55 л/сут., свиньи  –  25 л/сут. , овцы –  5 л/сут., лошади  –  70 л/сут., птицы – 1,5 л/сут.

Общий расход  воды на расчетный срок составляет 223,20 м3/сут. в с. Боровлянка, 40,3 м3/сут в с. Касмалинка.

Программой предусматривается дальнейшее развитие водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 60…100 мм. На стадии рабочего проекта диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 10 л/с. Расчётная продолжительность тушения пожара 3ч, число одновременных пожаров-один:=108м3

Для пожаротушения в населенных пунктах существуют пожарные гидранты и водонапорные башни. Программой предусматривается ремонт не работающих пожарных гидрантов и расстановка дополнительных гидрантов на водопроводной сети, которые должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (60…100 мм в районах перспективной застройки.

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

на каждом водозаборе рекомендовано установить систему ЧАСТОТНИК, что позволит уйти от использования водонапорных башен.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

1. Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2033 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2025гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2025-2033 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время на территории боровлянского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Боровлянского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 148 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за особенностей нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. – 3 мг/л(

взвешенные вещества – 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) – 0(4 мг/л(

нитриты (по N) – 0(02 мг/л(

нитраты (по N) – 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) – 1-2 мг/л(

СПАВ – 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Боровлянский сельсовет.

Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

5).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

## 3.3. Газификация

На территории Боровлянского сельсовета централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи.

В 2019 году планируется подвод магистрального газопровода и предусматривается централизованное газоснабжение села.

3.3.1. Программа газификации села

Программой  предусмотрено полное газоснабжение природным газом села Боровлянка.

Источник газоснабжения – проектируемый межселенный газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) до с. Боровлянка от ГГРП с. Ребриха.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- газопровод высокого давления (до 0,6 МПа);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа);

- ГРПШ понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации с. Боровлянка расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 1194 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа составит 496 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

Необходимые средства на строительство газопровода высокого давления, внутрипоселковые газопроводы высокого давления, ГРПШ понижающие давление, газораспределительные сети низкого давления:

2024 год – 30000 тыс. руб.

2025 год – 32000 тыс. руб.

2026 год – 36000 тыс. руб.

2027 год – 39000 тыс. руб.

Итого: 137000 тыс. руб.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах села, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГРПШ – 10 м, от газопроводов высокого давления – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте организованна на участке компостирования ТБО 80 м севернее села.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

## 3.5. Электроснабжение

Система электроснабжения МО Боровлянский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайкрайэнерго», филиал «Алейские межрайонные электрические сети», Ребрихинский участок.

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10кВ №60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС № 60 составляет около 70 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

По территории МО Боровлянский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ Л-60-18 на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Потребители электрической энергии в МО Боровлянский сельсовет относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемыми к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, а также осветительными и розеточными сетями.

Расход электроэнергии на одну точку учетного электропотребления составляет:

Таблица 5.

Потребление на одну точку

| Наименование | Среднемесячное потребление на одну точку учета, кВт.час | Среднегодовое потребление на одну точку учета, кВт.час |
| --- | --- | --- |
| Жилой сектор | 200 | 2 400 |
| Социальная и производственная сферы | 3 100 | 37 200 |
| Всего по поселению | 3 300 | 39 600 |

Вывод:

1.1. Существующая система электроснабжения МО Боровлянский сельсовет централизованная, обладает хорошей надежностью и гибкостью, распределительные сети имеют достаточную протяженность и разветвленность. Резерв мощности позволяет подключение планируемых объектов.

1.2. Техническое состояние ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

1.3. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций  имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

1.4. Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод марки А и провод марки АС рекомендуется проверить на соответствие требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых и сталеалюминевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и III района по ветру; при выявлении несоответствия заменить проводом А с минимальным сечением 95мм2, сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8мм2, либо самонесущим изолированным проводом СИП-3 с минимальным сечением 50 мм2.

1.5. Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры  предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА.

Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП и ТП 10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет 20-90 %, что позволяет частично использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка 4-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 250 кВА.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Электроприемники планируемых объектов  относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по МО Боровлянский сельсовет определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 6.

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность,Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки (с плитами на природном газе) составляет 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по МО Боровлянский сельсовет.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10 кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10 кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Боровлянский сельсовет на расчетный период до 2033 года.

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом изменения планировочной структуры МО Боровлянский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

- установка 2-х двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА и 2х250 кВА в зоне перспективной застройки;

- установка 2-х однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 63 и 250 кВА в зоне перспективной застройки;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ № 60 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа;

- строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,4 км.

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1) Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2) Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3)  Снижение потерь электроэнергии;

4) Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5)   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6) Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7) Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6 Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Боровлянка, осуществляется двумя местными котельными, работающими на твердом топливе. Одна из котельных находится на территории школы и отапливает школу и гараж, расположенный рядом. Котельная была введена в эксплуатацию в 1969г. Суммарная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час, количество котлов- 2. Вторая котельная расположена по улице Заводской и отапливает следующие объекты: администрацию, ДК, детский сад, отделение Сбербанка. Была введена в эксплуатацию в 1984г. Суммарная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час. Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе.

В с. Касмалинка частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

3.6.1 Программа развития теплоснабжения

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38C0  Продолжительность отопительного периода -220 дней.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется местными котельными, работающими на твёрдом топливе. Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа во всех населённых пунктах поселения – печное, как правило, на твёрдом топливе (каменный уголь).

Программой предлагается строительство проектируемых социальных объектов с автономными котельными с последующим переводом на газовое оборудование. Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных котельных на твёрдом топливе с перспективой перевода на газовое оборудование при газификации района.

## 3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса МО Боровлянский сельсовет, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

# 4. План развития МО Боровлянский сельсовет, план прогнозируемой застройки 2018-2033 г.

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

-     формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в МО Боровлянский сельсовет, генеральным планом намечаются согласно поставленным задачам - это:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- привлечение инвесторов на территорию муниципального образования.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2018-2022 гг.

Расчётный срок - 2018-2033 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

В настоящее время в селе Боровлянка проживают 289 семей, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,2 чел. Средняя площадь 1 дома в существующей  усадебной застройке 54 м2. Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята - 60 м2. В с. Боровлянка для размещения 5 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 1,5 га площади, на расчетный срок – на 26 домов – 7,8 га- при размере приусадебных участков 3000 м2.

В настоящее время в селе Касмалинка проживают 94 семьи, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,35 чел. Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 49 м2. Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята - 60 м2. В с. Касмалинка для размещения 2 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 6000 м2 площади, на расчетный срок – на 9 домов – 2,7 га - при размере приусадебных участков 3000 м2.

# 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2018 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Боровлянского сельсовета основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация МО Боровлянский сельсовет, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Администрации Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Боровлянского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности , тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 115000 |  |
| Газоснабжение | 137000 |  |
| Всего по МО – Боровлянский сельсовет | 252000 |  |

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктурысела;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 7. Обосновывающие материалы.

## 7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 7.1.1 Демографический потенциал.

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Боровлянского сельсовета составила 663 человека. За последние 10 лет численность постоянного населения сельсовета уменьшилась на 231 человека (26 %) (табл. 7).

Сложившиеся тенденции изменения численности населения МО Боровлянский сельсовет

Таблица 7.

| Наименование | Количество человек |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего постоянного населения | 894 | 897 | 866 | 758 | 733 | 737 | 704 | 689 | 695 | 670 | 663 |
| Общий прирост |  | +3 | -31 | -108 | -25 | +4 | -33 | -15 | +6 | -25 | -7 |

Прогноз численности населения

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития образования по формуле (1):

( 1)

Нп(р) = (Ап(р)*100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р)),

где Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в с. Боровлянка:

Нп = (190*100)/(61,1 – 14,0 –2,5 – 1,5 + 2,8 – 13,3 – 3,8) =  660 чел.

Нр = (235*100)/(61,3 – 12,8 – 2,7 – 1,5 + 4,0 – 13,6 – 2,3) = 725 чел.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в с. Касмалинка,  также определена на основе анализа данных о перспективах развития образования по формуле (1):

Нп = (14*100)/(47,0 – 17,4 – 3,3 – 0,0 + 0,0 – 6,4 – 5,6) = 98 чел.

Нр = (16*100)/(47,3 – 17,7 – 3,4 – 0,0 + 0,0 – 7,4 – 5,1) = 117 чел.

В связи с демографическими особенностями, данные населенные пункты не могут расти за счет воспроизводства населения, поэтому необходимо предпринимать меры по возрождению этих сел. Увеличение численности населения возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста за счет увеличения рабочих мест, путем возрождения и роста старого или создания нового производства.

К мероприятиям, способствующим росту численности населения на территории муниципального образования, можно отнести создание предприятий малого бизнеса, строительство СДК, строительство молочно-товарной фермы на территории МО Боровлянский сельсовет.

Расчёт показывает, что в дальнейшем будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода население МО Боровлянский сельсовет составит 842 человека.

### 7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Боровлянском сельсовете в перспективе до 2033 года.

Таблица 8.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 22200 | 27484 | 32768 | 38052 | 43336 | 48620 | 53904 | 59188 | 64472 | 69756 | 75040 | 80324 | 85608 | 90892 | 93250 | 96178 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2033  году  общий объем потребления воды увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение  числа потребителей и реконструкция и строительство сетей водоснабжения.

### 7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

Программой  предусмотрено полное газоснабжение природным газом села Боровлянка.

Источник газоснабжения – проектируемый межселенный газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) до с. Боровлянка от ГГРП с. Ребриха.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации с. Боровлянка расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 1194 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа составит 496 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

### 7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2033 года составит 476 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 181 кВт;

- на объекты производственной сферы 30,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 265 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 739,1 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 347,1 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 32,3 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 321,9 тыс.кВт.час.

## 7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  МО Боровлянский сельсовет в перспективе до  2033 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций

- коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого

- объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность

- обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.             Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За  2016  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен  22200

м3/год. К 2033 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 96178 м3/год.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  9.

| Наименование | МО Боровлянский сельсовет |
| --- | --- |
| Протяженность сетей для капитального ремонта | 23000 м. |
| Протяженность строительства новых сетей | 2000 м |
| Глубина заложение трубопровода | До 3 м. |
| Степень износа | 100 % |
| Материал труб | чугун |
| Диаметр труб | 80-150 мм |
| Артезианские скважины | 4 шт |
| Водозаборы (поверхностные) | 0 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 125000000 тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  МО Боровлянский сельсовет  служит  показатель степени износа и составляет 100%. На перспективу до 2033 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 10.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 66 | 49 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии, а так же строительство нового водопровода протяженностью 2 км.

### 7.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 11.  Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 7.3. Характеристика состояния и проблемы систем коммунальной инфраструктуры.

### 7.3.1 Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов МО Боровлянский сельсовет осуществляется частично за счет водопроводной сети, а также из индивидуальных скважин, расположенных на приусадебных участках.

Село Боровлянка. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке располагаются водоразборные колодцы, вода подведена не к каждому участку. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В селе имеется два основных водозаборных узла.

Водозабор № 1 предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Боровлянка, в него входит водонапорная башни и две скважины. Местоположение – западная окраина с. Боровлянка. Скважины находятся в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8м над уровнем земли. Вокруг скважин имеется металлическая изгородь высотой 2,5м. Глубина скважин 207м и 182 м, пробурены СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» 04.12.1978г. и 12.1991 г. Над скважинами сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Водоносный горизонт – 170-180м, фильтр перфорированный, опаян сеткой 12/90. Насос типа ЭЦВ 6-10-110. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин загерметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважин составляет 40-50м. Дебет 20м3/час. Протяженность водопровода, обслуживаемого данными скважинами составляет 12км. Скважины и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100).Водопровод проходит по улицам: Алтайская, Сигаева, Заводская, Новая, Зеленая, молодежная, Школьная, пер. Медицинский.

Водозабор № 2 состоит из водонапорной башни и скважины. Местоположение – северо-западная окраина с. Боровлянка. Скважина находится в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8м над уровнем земли. Глубина скважины 182м, пробурена СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» в сентябре 1989г. Над скважиной сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Водоносный горизонт 166-178м, фильтр перфорированный. Насос типа ЭЦВ 6-10-110. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин загерметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважины составляет 40-50м. Дебет 16м3/час. Протяженность водопровода, обслуживаемого данными скважинами составляет 5,5км. Скважина и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100). Водопровод проходит по улицам: Набережная, Маслова, Северная, пер. Полевой.

По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважин защищен.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются пожарные гидранты в количестве 6 штук и 2 водонапорные башни: ВБ объёмом 25 м3 расположена в западной части села, на ней имеется пожарный кран. Вторая ВБ объёмом 25 м3 расположена на северо-западе села.

Село Касмалинка. Населённый пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источник - подземные воды. В западной части села находится основной водозаборный узел, в состав которого входят водонапорная башня h=15 м, V=25 м3 и две скважины. Скважины находятся в подземных колодцах, поднятых на высоту 0,8 м над уровнем земли. Глубина скважин 122м и 181м, пробурены СМУ №3 «Алтайводопроводсельстрой» 15.07.1985г. и в 2012г. Над скважинами сооружен деревянный павильон, установлена башня Рожновского, емкостью 25м3 и высотой 15м. Насос типа ЭЦВ 6-6,3-80. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Устье скважин герметизировано, оборудовано краном для отбора проб. Водомерного счетчика нет. Статистический уровень скважин составляет 40-50м. Дебет 20м3/час. Скважины и водонапорная башня соединены магистральным водопроводом (материал труб – чугун, диаметр 100).

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются 1 пожарный гидрант и водонапорная башня объёмом 25 м3,на которой имеется пожарный кран. Башня расположена в западной части села.

Износ водопроводных сетей составляет 100 %, оборудования – 70-100%. Годовое водопотребление Боровлянского сельсовета составляет 21,8 тыс. м3.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

- децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения села питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

- реконструкцию водонапорных башен и замену оборудования скважин;

- реконструкцию магистральной сети села из-за большого износа;

### - на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования

### 7.3.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Боровлянского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Боровлянского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте организованна на участке компостирования ТБО 80 м севернее села.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

### 7.3.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения МО Боровлянский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайкрайэнерго», филиал «Алейские межрайонные электрические сети», Ребрихинский участок.

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10кВ №60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС № 60 составляет около 70 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

### 7.3.5 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение на территории МО Боровлянский сельсовет отсутствует.

## 7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО Боровлянский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Боровлянский сельсовет  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2033 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.