АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-МОСИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 04.12.2017 № 32                                                                                         с. Усть-Мосиха

Об    утверждении   программы      комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской федерации от 14.06.2013 г. № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» в целях реализации генерального плана муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (Приложение №1).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде Администрации Усть-Мосихинского сельсовета и обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                       Ю.Н. Юдаков

Приложение №1

к постановлению  Администрации

Усть-Мосихинского      сельсовета

Ребрихинского района Алтайского

края от 04.12.2017 № 32

Муниципальное образование  Усть-Мосихинский

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мосихинского сельсовета

на период 2018-2033 годы

Оглавление

1.Паспорт программы	4

2. Характеристика Усть-Мосихинского сельсовета	7

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования	8

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.	9

3.1. Водоснабжение	9

3.1.1 Программа развития водоснабжения	11

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	14

3.2.1. Программа развития водоотведения	15

3.3. Газификация	16

3.3.1 Программа развития газификации села……………...………………..………….16

3.4.   Твердые бытовые отходы	18

3.5. Электроснабжение	19

3.5.1. Программа развития электроснабжения	21

3.6.   Теплоснабжение……………………………………………………………………….23

3.6.1. Программа развития теплоснабжения………………………………………….23

3.7. Охрана окружающей среды	24

4. План развития МО Усть-мосихинский сельсовет, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2033 г.	26

5. Реализация программы	28

6. Ожидаемые результаты	29

7. Обосновывающие материалы.	30

7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	30

7.1.1 Демографический потенциал.	30

7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.	31

7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.	31

7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.	32

7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.	32

7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.	32

7.2.2 Газоснабжение.	34

7.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	35

7.3.1 Водоснабжение.	35

7.3.2 Водоотведение	35

7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов	36

7.3.4 Электроснабжение.	36

7.3.5 Газоснабжение	36

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	37

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	37

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мосихинского сельсовета на 2018-2033 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Контроль за реализацией программы | Глава Усть-Мосихинского сельсовета |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Усть-Мосихинского сельсовета. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2033 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 322000 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Усть-Мосихинского сельсовета

Территория МО Усть-Мосихинский сельсовет расположена в северной части Ребрихинского района. На севере  МО Усть-Мосихинский сельсовет граничит с Тюменцевским районом, на востоке с МО Яснополянский сельсовет, на юго-востоке, северо-западе и западе  с  МО Ребрихинский сельсовет, на юге с МО Пановский сельсовет  (Рис. 1).

Рис. 1. Местоположение МО Усть-Мосихинский сельсовет.

В состав сельсовета входит одно поселение – село Усть-Мосиха. Расстояние от с. Усть-Мосиха  до Барнаула — 150 км, до Ребрихи — 30 км.

Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом. Через с. Усть-Мосиха проходит автомобильные дороги межмуниципального значения: Ребриха-Усть-Мосиха; Усть-Мосиха-Куликово.

Климатические условия

Климат в районе резкоконтинентальный. Это обусловлено величиной амплитуды колебания температур. Амплитуда колебания температур зимы и лета по средним данным 370 С. Суточная амплитуда – 20-25 0 С.

Поздние весенние заморозки наблюдаются в конце мая – первой декаде июня.

Ранние осенние заморозки бывают в конце августа, чаще в первой половине сентября.

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Накопление снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова обычно достигается в конце февраля, разрушение устойчивого снежного покрова начинается с середины марта. Со 2 декады марта начинается снеготаяние. Средняя дата схода снежного покрова – 18 апреля. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15-20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15-20, а иногда и более дней.

Первые ледовые образования – забереги – появляются в конце октября. Ледостав устанавливается 15-20 ноября.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Усть-Мосихинского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

Таблица 1.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 27,984 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 2 |
| средняя производительность | м3/сут. | 480 |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| Протяженность сетей | км | 25 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |
| Электроснабжение |
| Среднемесячное потребление на одну точку учета | кВт.час | 3300 |
| Среднегодовое потребление на одну точку учета | кВт.час | 39600 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Усть-Мосихинского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Усть-Мосихинского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации.

## 3.1. Водоснабжение

Водоснабжение с. Усть-Мосиха осуществляется из скважин местного значения. Характеристика объектов водоснабжения приведена в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика объектов водоснабжения

| Населенный пункт | Наличие основных средств |
| --- | --- |
|  | Водопровод, км | Водонапор. башни, шт/м3 | Водораз. колонки, шт | Гидранты | Смотровые колодцы | Скв., шт |
| С. Усть-Мосиха | 25 | 2/50 м3 | - | - | - | 2 |

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

Современное состояние суточного расхода воды в населенном пункте МО Усть-Мосихинский сельсовет представлено в табл. 3.

Таблица 3. Суммарные суточные расходы воды в селе Усть-Мосиха

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
|  | С. Усть-Мосиха |
| Население | 59.19 |
| Промышленность | 15.41 |
| Животноводство | - |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | - |
| Неучтенные расходы | - |
| Всего | 74.60 |

Система водоснабжения поселения централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках основных улиц располагаются водозаборные колонки.                          Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с или 18 м³/час.

В качестве напорно-регулирующих емкостей на водопроводной сети расположены две водонапорные башни с общим запасом воды W = 50 м³.

Подача воды потребителям осуществляется из скважин К-120-67 и 9-79. Дебит - 5  и 20 м³/час. Глубина 158 и  175 м. Система водоснабжения поселения централизованная. Обеспеченность водопроводом составляет 80%.

Выводы:

- из-за неполной обеспеченности населения центральным водоснабжением, на первую очередь расчетного периода необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением;

- сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 71 л/сут на 1 сельского жителя,  что не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» - в пределах 125 - 230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. На расчетный срок необходимо увеличить уровень среднесуточное водопотребление до 125 л/сут. на 1 жителя.

- мощность водозаборных сооружений обеспечивает рост объемов водопотребления населенных пунктов МО Усть-Мосихинский сельсовет на первую очередь и расчетный срок.

Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории Усть-Мосихинского сельсовета отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в водонапорных башнях.

Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения Усть-Мосихинского сельсовета отсутствует, забор воды из скважин происходит непосредственно в водонапорные башни, далее в водопроводную сеть.

Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 25 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Усть-Мосихинского сельсовета.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Мосиха | с. Усть-Мосиха | 12 км d =80- 150мм | чугун, сталь | стесненные | до 3 м | 100 % |
| с. Усть-Мосиха | с. Усть-Мосиха | 13 км d = 80-150мм | чугун, сталь | стесненные | до 3 м | 100 % |

Давление в водопроводной сети составляет 2 атмосферы.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы представленные Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета. Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 180 л/сут на человека, а для зданий с централизованным водоснабжением без ванн – 150 л/сут на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют  в с. Усть-Мосиха – 50.4 м3/сутки.

Расходы воды для нужд животноводства определены по усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 5.  Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
| Население | 252 |
| Промышленность | 50.4 |
| Животноводство | 106,16 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 84 |
| Неучтенные расходы | 25.2 |
| Всего | 517.76 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей системы водоснабжения;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- на существующих скважинах необходимо привести размеры первых поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водопровода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

В с. Усть-Мосиха расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  10 л/сек на 1 пожар. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение на расчетный срок составит 2,5 л/сек на 1 пожар. Суммарный расход воды на пожаротушение составит 135 м³.

Рассчитанные мощности водозаборных сооружений составят в с. Усть-Мосиха  - 517.76 м3/сут.

Емкость водосборных сооружений достаточна для расчетных параметров комплексного территориального развития.

Выбор системы водоснабжения

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения села.

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных;

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой действует ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», устанавливающий нормативы качества подаваемой населению водопроводной воды и определение ответственности хозяйственных организаций за несоблюдение этих нормативов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект). Материал труб  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить из напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599-83 и проложить на глубине защищенной от промерзания.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

1. Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2033 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

2018-2021 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, строительство новых сетей.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время на территории Усть-Мосихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Усть-Мосихинского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 п.2.5, суточный расход бытовых сточных вод в МО Усть-Мосихинский сельсовет  на расчетный срок составит в селе Усть-Мосиха – 35 м³/сут.

На расчетный срок в с. Усть-Мосиха бытовые сточные воды предусмотрено размещать на полях фильтрации Ребрихинского сельсовета. Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенного пункта МО Усть-Мосихинский сельсовет.

Вывод:

На основании исходных данных, анализа территории и грунтов принимается следующая система водоотведения поселения: использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий с вывозом стоков на очистные сооружения, что позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Для водоотведения сточных вод планируемых зданий в с. Усть-Мосиха предлагается устройство локальных очистных сооружений или сборники сточных вод.

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

5).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2033 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники финансирования

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

## 3.3. Газификация

На территории Усть-Мосихинского сельсовета централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи.

3.3.1. Программа развития газификации села

Газоснабжение населенного пункта будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – газораспределительная станция (ГРС) (Ребрихинская), на магистральном газопроводе, расположенная в центре МО Ребрихинский сельсовет.

В объеме системы газоснабжения в с. Усть-Мосиха  предусмотрены:

- Строительство (установка) ГРПШ;

- Строительство газораспределительных сетей низкого давления;

- Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до высокого II категории (до 0,6 МПа).

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы среднего давления, ГГРП) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные) определяются на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий, имеющих печное отопление (местные котельные), предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов предполагает расход газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании

Таблица 6. Расчет потребления газа для расчётного жилищного строительства

| Наименование | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/час (тыс. м³/год) | Расход газа на отопление и ГВС, м³/час (тыс. м³/год) | Всего, м³/час (тыс. м³/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная жилая застройка | 12.75 (25.5) | 29.125 (154.257) | 41.875 (179.757) |
| Существующая жилая застройка | 197.25 (394.5) | 586.75 (3011.813) | 784 (3406.313) |
| Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% | 10.5 (21) | 30.79 (158.303) | 41.29 (179.303) |
| Итого: | 220.5 (351) | 646.665 (3324.373) | 867.165 (3765.373) |

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на технологических норм расхода топлива (теплоты).

Необходимые средства на строительство газопровода высокого давления, внутрипоселковые газопроводы высокого давления, ГРПШ понижающие давление, газораспределительные сети низкого давления:

2027 год – 43000 тыс. руб.

2028 год – 45000 тыс. руб.

2029 год – 46000 тыс. руб.

2030 год – 48000 тыс. руб.

2031 год – 50000 тыс. руб.

Итого: 232000 тыс. руб

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте организованна на участке компостирования ТБО 80 м на юго-западе села.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

## 3.5. Электроснабжение

Электрические сети МО Усть-Мосихинский сельсовет обслуживаются Усть-Мосихинским сетевым участком Ребрихинского РЭС ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией села Усть-Мосиха осуществляется от опорной понизительной электроподстанции № 63 ПС 110/10 кВ «Усть-Мосихинская».

По территории МО Усть-Мосихинский сельсовета проходят линии электропередач разного напряжения (табл. 7).

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на 19 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. Перечень электрических подстанций распределительной электрической сети населенных пунктов МО Усть-Мосихинский сельсовет представлен в табл. 8. Характеристика основных объектов электроснабжения Усть-Мосихинского сельсовета представлена в табл. 9. Электропотребление населенного пункта приведено в таблице 10.

Таблица 7. Техническая характеристика линий электропередач МО Усть-Мосихинский сельсовет

| № п/п | Наименование | Напряжение (кВ) | Протяженность, км. | Опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | материалы | количество штук |
|  |  |  |  | воздуш-ных линий | металл | железо-бетон | дерево |  |
|  | ВЛ 163-8 | 10 | 1,68 | 1,68 |  |  | 34 | 34 |
|  | ВЛ 163-7 | 10 | 20,63 | 20,63 |  |  | 413 | 413 |
|  | ВЛ 163-5 | 10 | 4.27 | 4.27 |  |  | 85 | 85 |
|  | ВЛ 163-4 | 10 | 1.64 | 1.64 |  |  | 33 | 33 |
|  | ВЛ 110 кВ | 110 | 3.61 | 3.61 | 12 |  |  | 12 |

Таблица  8. Перечень электрических подстанций распределительной электрической сети населенных пунктов МО Усть-Мосихинский сельсовет

| Наименование присоединения | Установленная мощность, кВА | Загруженность % | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Мосиха | Общая мощность 2588, в том числе: |  |  |
| 63-4-1 | 100 | 63 | Производство |
| 63-4-6 | 40 | 63 | Производство |
| 63-7-1 | 63 | 63 | Производство |
| 63-5-4 | 63 | 63 | Производство |
| 63-5-5 | 250 | 63 | Производство |
| 63-5-8 | 63 | 63 | Производство |
| 63-7-11 | 180 | 63 | Сельскохозяйственное производство |
| 63-7-7 | 63 | 63 | Быт, ул. Ленинская |
| 63-7-4 | 40 | 63 | Быт, ул. Советская |
| 63-7-5 | 250 | 63 | Быт, ул. Советская |
| 63-7-9 | 250 | 63 | Быт, ул. Центральная |
| 63-7-3 | 180 | 63 | Быт, ул. Ленинская |
| 63-8-2 | 250 | 63 | Быт, ул. Октябрьская |
| 63-8-3 | 250 | 63 | Быт, ул. Октябрьская |
| 63-8-4 | 63 | 63 | Быт, ул. Пушкинская |
| 63-8-5 | 63 | 63 | Быт, ул. Охотская |
| 63-7-6 | 100 | 63 | Быт, ул. Степная |
| 63-7-2 | 160 | 63 | Быт, ул. Малороссийская |
| 63-5-3 | 160 | 63 | Быт, ул. Садовая |

Таблица 9.  Характеристика основных объектов электроснабжения  МО Усть-Мосихинский сельсовет.

| Наименование объекта | Потребляемая мощность, кВт/час | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |
| МДОУ Детский сад «Ручеек» | 15 | 2-я | 0,9 |
| МБОУ Усть-Мосихинский СОШ | 48 | 2-я | 0,92 |
| Администрация сельского совета | 25 | 2-я | 0,97 |
| Отделение ФГУП «Почта России» | 25 | 2-я | 0,97 |
| «Усть-Мосихинская врачебная амбулатория» | 30 | 3-я | 0,9 |
| СДК | 15 | 3-я | 0,92 |
| Кафе | 10 | 3-я | 0,9 |
| Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 35 | 3-я | 0,92 |
| Магазины (6 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| Среднее потребление электроэнергии на человека в с. Усть-Мосиха | 0,3 | 3-я | 0,96 |

Таблица 10. Информация об электрических нагрузках по населенным пунктам на 2017 год.

| Потребители, процессы | Удельная электрическая нагрузка кВт/час |
| --- | --- |
| с. Усть-Мосиха |
| Жилой сектор с учетом содержания животных (кВт.) | 1411 |
| Предприятия социального и культурно- бытового обслуживания (кВт.) | 218 |
| Производственные предприятия | 759 |
| Итого кВт | 2388 |

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение  современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с  подогревом, моющий  пылесос и др. приборы и машины с  дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе - 2506 кВт. /час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 70 кВт./час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2576 кВт./час в год на одного сельского жителя.

Максимальная единовременная мощность в квартире составляет 2,8 кВт./час.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по МО Усть-Мосихинский сельсовет

Таблица 11. Расчёт энергопотребления на расчетный срок

| Наименование показателей | Ед. измерения | На существующие здания | Показатели На проектируемые здания | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 1414 | 92.4 | 1606.4 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 218 | 20 | 238 |
| Потребность в электроэнергии для производственных предприятий | кВт | 759 | 230 | 989 |
| Итого | кВт |  |  | 2833.4 |

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10 кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

Расчетное количество ТП  в населенных пунктах МО Усть-Мосихинский сельсовет:

С. Усть-Мосиха 1 ТП 250 кВА и 2ТП 160 кВА

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим ТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Выводы:

Мощность существующей  энергетической инфраструктуры МО Усть-Мосихинский сельсовет не достаточен для полного обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития на расчетный период.

В поселении МО Усть-Мосихинский сельсовет на расчетный срок предусмотрено:

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью в с. Усть-Мосиха  – 2.3  км;

- установка в зоне перспективной застройки 1-х ТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на вновь застраивоемой территории;

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1) Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2) Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3)  Снижение потерь электроэнергии;

4) Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5)   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6) Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7) Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории МО Усть-Мосихинский сельсовет отсутствует. Жилой сектор отапливается индивидуальными источниками тепла. Социальные учреждения также отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии.

3.6.1. Программа развития теплоснабжения

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86. Расчет часовых расходов тепла рекомендуется производить по укрупненным показателям расхода тепла, приведенным в приложении к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края.

Таблица 12. Расчет тепловых нагрузок населенных пунктов МО Усть-Мосихинский сельсовет.

| Наименование зданий | Общая площадь зданий, м² | Теплопотребление, Гкал/час (Гкал/год) | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| Индивидуальная жилая застройка (проектируемая) | 1391 | 0.113 (597.474) | - | 0.12 (636.727) | 0.233 (1234.201) |
| Индивидуальная жилая застройка (существуемая) | 27984 | 2,266 (12019,926) | - | 2,284 (12074,582) | 5,176 (24094,508) |
| Общественные здания | 6083 | 0,493 (2612,82) | 0,038 (497,36) | - | 0,531 (3110,18) |

На расчетный период проектом предусмотрен перевод котельных в с. Усть-Мосиха на газ.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных, квартирных теплогенераторов.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо  разработать проектную документацию по развитию  теплоснабжения села предусматривающую:

- применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях;

- оптимизацию выработки и потребления тепловой энергии;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов во всех населенных пунктах в секторе жилой застройки на природный газ.

## 3.7. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

–  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Программой предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТБО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников с захоронением в ямах, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

# 4. План развития МО Усть-Мосихинский сельсовет, план прогнозируемой застройки 2018-2033 г.

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

-     формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2018-2022 гг.

2 очередь - 2023-2033 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реконструкцию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Территория жилой застройки

Выбор и организация территории жилой застройки в населенном пункте Усть-Мосиха связана с рядом обстоятельств, изложенных ниже:

Намечаемое увеличение численности населения села Усть-Мосиха на расчетный срок - потребует дополнительных территорий для размещения жилой застройки.

Наличие в населенном пункте свободных земель в восточной части позволяет осуществить новое капитальное строительство.

Таблица 13. Расчёт объёмов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2018 - 2022 гг. | Вторая очередь 2019 - 2033 гг. |
| Население | чел | 1315 | 1350 | 1400 |
| Коэффициент семейности |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Расчётное количество домохозяйств | кв | 504 | 519 | 538 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 21 | 21 | 21 |
| Общая площадь | м2 | 27984 | 28350 | 29375 |
| Норма отвода участка | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Территория проектируемой застройки | га | - | 2.8 | 6.6 |

Зона усадебной застройки

В настоящее время в селе Усть-Мосиха проживают 504 семьи, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,6. Средняя площадь 1 дома (квартиры) в существующей застройке 59,9 м2.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство в селе Усть-Мосиха в размере  1,4 тыс. кв. м общей площади (1 очередь – 0,37 тыс. кв. м, 2 очередь – 1,03 тыс. кв. м). Таким образом, на размещение  новых домохозяйств необходимо выделить 6,6 га жилой территории, в том числе: на первую очередь потребуется 2,8 га при размере приусадебных участков 2000 м2  на один дом.

На расчетный срок границы села Усть-Мосиха изменятся, границы муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет останутся без изменений.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

- Законсервировать существующий участок компостирования ТБО с последующей рекультивацией, расположенный в 10 м от юго-западной границы села. По санитарно-защитным нормам участок компостирования ТБО должен располагаться в 500 м от границы жилой застройки.

- Строительство полигона ТБО, расположенного в 1,2 км на восток от села.

- Существующий скотомогильник с захоронением в ямах расположен на территории Тюменцевского района. В санитарно-защитную зону от скотомогильника с захоронением в ямах попадает жилая застройка с. Усть-Мосиха. Мероприятия по консервации данного скотомогильника необходимо предусмотреть при разработке градостроительной документации Березовского сельсовета Тюменцевского района.

- Строительство скотомогильника с захоронением в ямах, расположенного в 1,5 км на восток от села.

# 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2018 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Усть-Мосихинского сельсовета основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация МО Усть-Мосихинский сельсовет, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Администрации Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности , тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 90000 |  |
| Газоснабжение | 232000 |  |
| Итого | 322000 |  |

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктурысела;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 7. Обосновывающие материалы.

## 7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 7.1.1 Демографический потенциал.

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Усть-Мосихинского сельсовета составила 1087 человек. За последние 9 лет численность постоянного населения сельсовета уменьшилось на 251 человека (18,8 %) (табл. 14).

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

МО Усть-Мосихинский сельсовет

Таблица 14.

| Наименование | Количество человек |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего постоянного населения | 1338 | 1337 | 1292 | 1259 | 1215 | 1188 | 1114 | 1089 | 1075 | 1087 |
| Общий прирост |  | -1 | -45 | -33 | -44 | -27 | -74 | -25 | -14 | +12 |

В соответствии с генеральным планом перспективная численность населения рассчитана методом трудового баланса, с учетом ожидаемых результатов от проводимой государством демографической политики. В с. Усть-Мосиха на первую очередь  численность населения составит 1350 чел., на расчетный срок - 1400 чел.

Численность населения на первую и вторую очередь МО Усть-Мосихинский сельсовет принимаем: на первую очередь - 1350 чел., на вторую очередь – 1400 чел.

### 7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Усть-Мосихинском сельсовете в перспективе до 2033 года.

таблица 15.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 25000 | 26456 | 27912 | 29368 | 30824 | 32280 | 33736 | 35192 | 36648 | 38104 | 39560 | 41016 | 42472 | 43928 | 45384 | 46840 | 48300 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2033  году  общий объем потребления воды увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение  числа потребителей и реконструкция и строительство сетей водоснабжения. Так, к 2033 году увеличение потребления, по прогнозным показателям, составит порядка 94 %.

### 7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

Газоснабжение села Усть-Мосиха будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – газораспределительная станция (ГРС) (Ребрихинская), на магистральном газопроводе, расположенная в центре МО Ребрихинский сельсовет.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Таблица 16. Расход газа МО Усть-Мосихинский сельсовет

| Наименование | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/час (тыс. м³/год) | Расход газа на отопление и ГВС, м³/час (тыс. м³/год) | Всего, м³/час (тыс. м³/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная жилая застройка | 12.75 (25.5) | 29.125 (154.257) | 41.875 (179.757) |
| Существующая жилая застройка | 197.25 (394.5) | 586.75 (3011.813) | 784 (3406.313) |
| Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% | 10.5 (21) | 30.79 (158.303) | 41.29 (179.303) |
| Итого: | 220.5 (351) | 646.665 (3324.373) | 867.165 (3765.373) |

### 7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2033 года составит 792,3 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 301,3 кВт;

- на объекты производственной сферы 20,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 441,0 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 739,1 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 347,1 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 32,3 тыс.кВт.час;

- для объектов туризма 37,8 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 321,9 тыс.кВт.час.

## 7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  МО Усть-Мосихинский сельсовет в перспективе до  2033  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций

- коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого

- объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность

- обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными

- программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.             Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За  2017  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен  25000

м3/год. К 2033 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 48300 м3/год.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  15.

| Наименование | МО Усть-Мосихинский сельсовет |
| --- | --- |
| Протяженность сетей для капитального ремонта | 13332 м. |
| Протяженность строительства новых сетей | 4300 м |
| Глубина заложение трубопровода | До 3 м. |
| Степень износа | 100 % |
| Материал труб | чугун |
| Диаметр труб | 80-150 мм |
| Артезианские скважины | 4 шт |
| Водозаборы (поверхностные) | 0 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 95000 тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  МО Усть-Мосихинский сельсовет  служит  показатель степени износа и составляет 100%. На перспективу до 2033 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 16.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии, а так же строительство нового водопровода протяженностью 7 км.

### 7.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 17.  Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

## 7.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### 7.3.1 Водоснабжение.

В настоящее время на территории села Усть-Мосиха водоснабжение централизованное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется из двух скважин.

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Магистральная водопроводная сеть села включает в себя два водопровода с тупиковыми участками 100-700 м. Материал труб: чугун. Диаметры водопроводных сетей составляют 80-150 мм. Протяженность водопроводных сетей составляет 25 км.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода  с. Усть-Мосиха;

2.Аварийное состояние одной из водонапорных башень;

3. Отсутствие водомеров на арт. скважинах с. Усть-Мосиха.

### 7.3.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Усть-Мосихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Усть-Мосихинского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте организованна на участке компостирования ТБО 80 м на юго-западе села.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

### 7.3.4 Электроснабжение.

Электрические сети МО Усть-Мосихинский сельсовет обслуживаются Усть-Мосихинским сетевым участком Ребрихинского РЭС ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией села Усть-Мосиха осуществляется от опорной понизительной электроподстанции № 63 ПС 110/10 кВ «Усть-Мосихинская». Загруженность ПС № 63 составляет около 70 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

### 7.3.5 Газоснабжение

### В настоящее время газоснабжение на территории МО Усть-Мосихинский сельсовет отсутствует.

## 7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО Усть-Мосихинский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Усть-Мосихинский сельсовет  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2033 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.